## Slide 1
Комплекс Технических Средств
Охраны
Протяжённых
Периметров
Санкт-Петербург
2013

## Slide 2
КОРПОРАЦИЯ ПЕНТАКОН – группа компаний, работающих с 1995 года в сфере современных технологий обеспечения безопасности. Головной офис Корпорации расположен в Санкт-Петербурге. Корпорация имеет представительства в городах Москва, Владивосток, Смоленск, Ташкент. Общая численность сотрудников – более 200 человек.
КОРПОРАЦИЯ ПЕНТАКОН предлагает своим клиентам самые передовые решения в области технических средств безопасности, высочайший уровень оказываемых услуг и качество предоставляемой продукции.
Кто мы

## Slide 3
Российские государственные учреждения
Газпром
РусГидро
ФСК
Объекты культуры
Иностранные государственные учреждения и объекты
Автомобильная промышленность
Проектные институты
Пищевая промышленность
Нефтехимическая промышленность
Деревообрабатывающая промышленность
Телекоммуникации
Банки
Стройиндустрия
Гостиницы
Клиенты ПЕТАКОН

## Slide 4
2. Охрана материальных ценностей.
Хищение имущества
Вандализм
Защита от криминальных и террористических посягательств.
Плотины, гидроэлектростанции
Аэропорты, аэродромы
Порты, склады, заводы
Очистные сооружения
3. Контроль процессов.
Проблемы Заказчика

## Slide 5
Физическая охрана
Цена – крайне высока ввиду постоянных расходов на зарплату, лицензирование, содержание, транспорт, связь, ГСМ.
«Человеческий фактор»
Позволяет свести к минимуму «человеческий фактор», переложить рутинную работу на аппаратуру.
Способен бесперебойно работать 24-7-365.
Комплекс ТСО
Минусы:
Способы решения проблем

## Slide 6
Исходные данные
Протяженность периметра от 2 до 40 километров.
Как защитить всю территорию?

## Slide 7
Комплекс ТСО, состоящий из интегрированных систем:
Система Периметральной Сигнализации (СПС) «Стратум».
Система Телевизионного Наблюдения (СТН) «Аирум».
Система Тепловизионного Наблюдения (СТпН) «Аирум».
Радары.
Что ПЕНТАКОН предлагает для решения проблем безопасности
СПС
СТН
СТпН
Радары

## Slide 8
Типы существующих систем ПС:
Проводно-натяжные
Емкостные
Сейсмические
Инфракрасные
Магнитометрические
Видеодетекторы
Вибрационные
Система периметральной сигнализации
СПС

## Slide 9
Типы существующих систем ПС
Каждая из систем ПС выполняет свою основную функцию: реагирует на попытки преодоления рубежа охраны и выдаёт сигнал тревоги.
Однако, благодаря максимальной надёжности и минимальной стоимости владения по сравнению с другими типами систем, наибольшее распространение на мировом и отечественном рынках ТСО получили вибрационные системы.
Принцип действия вибрационных систем основан на регистрации вибраций, производимых нарушителем при попытке преодоления заграждения.
Вибрационные системы всепогодны, не требуют создания зоны отчуждения, вследствие пассивного принципа действия обеспечивают радиомаскировку, потребляют малую электрическую мощность.
Система периметральной сигнализации
СПС

## Slide 10
На отечественном рынке представлены вибрационные системы как российских, так и западных производителей: Трезор, Гюрза, Багульник, Годограф, Дельфин, Defensor, Multisensor, T-REX. Однако данные системы имеют следующие недостатки:
1. Большие размеры охранных зон, в лучшем случае 100 метров. Большие размеры зон значительно увеличивают время реакции оператора на тревогу, что критично для работы на крупных объектах.
2. Одинаковый уровень чувствительности для всей зоны охраны. Охранная зона имеет длину от 100 до 250 метров, и требует настройки чувствительности под некоторый средний уровень, определённый для всей зоны, поэтому требуется поиск компромисса между чувствительностью и помехоустойчивостью.
3. Высокие требования к качеству ограждения и его однородности.
4. Существенные затраты на коммуникации (прокладку вдоль ограждения линий питания компонентов системы и линий доставки информации).
Недостатки существующих систем
СПС

## Slide 11
СПС Стратум лишена перечисленных недостатков.
С одной стороны, структурно идеология построения системы не отличается от других вибрационных систем – система состоит из последовательно соединённых блоков обработки сигнала, к каждому из которых подключены по два плеча кабеля-сенсора с длиной в 200 метров.
Почему СТРАТУМ?
СПС

## Slide 12
Отличия кроются в деталях:
Точность локализации вторжения – 3 метра.
Программная настройка каждого метра кабеля.
Произвольная конфигурация зон охраны.
Не требуется прокладка коммуникаций вдоль всего периметра.
Не требуется подготовка ограждения (ремонт или замена).
Единственная система, имеющая бронированный кабель – для монтажа по АКЛ.
Почему СТРАТУМ?
СПС

## Slide 13
Провод считывания из лужёной меди
Плотная полиэтиленовая оболочка
Оплетка из луженой меди
Алюминиевая фольга
Лавсановая лента
Плотный полиэтиленовый сердечник
Центральный проводник
Канавка
Кабель является:
Датчиком вторжения
Линией питания
Линией передачи данных
Броня
Устройство кабеля
СПС

## Slide 14
Детектирующий импульс передается по центральному проводнику, что создаёт электромагнитное поле, которое распространяется вдоль кабеля между центральной жилой и оплеткой. Любая механическая деформация кабеля приводит к тому, что часть импульса отражается и двигается обратно к приемнику.
Блок Обработки
Принцип работы системы - проводная радиолокация
СПС

## Slide 15
Электромагнитная волна в медном коаксиальном кабеле распространяется со скоростью около 2/3 от скорости света, т.е. 2х108 м/с.
Это означает, что 1 метр кабеля импульс проходит за 5 нс.
Определив временную задержку между началом импульса и приемом сигнала, отраженного от деформированного участка кабеля, процессор определяет расстояние от Блока Обработки (БО) до точки деформации. Такой принцип носит название импульсной рефлектометрии, или проводной радиолокации.
Блок Обработки
Принцип работы системы - проводная радиолокация
СПС

## Slide 16
Использование принципа проводной радиолокации позволяет системе СТРАТУМ обеспечивать непревзойдённую локализацию места вторжения: до 3 метров.
Принцип работы системы - проводная радиолокация
СПС

## Slide 17
1. Калибровка системы с шагом 1,1 метр
3. Задание уровня срабатывания
4. Настройка чувствительности в районе калитки и ворот
2. Получение профиля чувствительности
Уровень сигнала, dB
Точка участка, м
Принципы построения и работы системы
СПС

## Slide 18
1. Установка оборудования СПС СТРАТУМ
Уровень сигнала, dB
Точка участка, м
2. Калибровка системы с шагом 1,1 метр
Принципы построения и работы системы
СПС

## Slide 19
3. Получение профиля чувствительности
4. Задание уровня срабатывания
Уровень сигнала, dB
Точка участка, м
Принципы построения и работы системы
СПС

## Slide 20
5. Программная корректировка уровня срабатывания в районе калитки и ворот
Уровень сигнала, dB
Точка участка, м
Принципы построения и работы системы
СПС

## Slide 21
Точка участка, м
Уровень сигнала, dB
Главными показателями в работе СПС являются минимальные значения вероятности ошибок ложного срабатывания и пропуска цели.
Ложные срабатывания
Единый для всего рубежа уровень чувствительности
Ложные срабатывания обусловлены свойствами ограждения (тип, качество монтажа, локальные природные помехи.
Персонал или перестаёт реагировать на тревогу, или снижает уровень чувствительности.
И то, и другое приводит к пропуску цели.
Вероятность ошибок в работе СПС
Тревога
СПС

## Slide 22
Точка участка, м
Уровень сигнала, dB
Нет ложных срабатываний
Единый для всего рубежа уровень чувствительности
Пропуск цели обусловлен установкой слишком низкого уровня чувствительности.
Вероятность возникновения ошибок в СПС возрастает с увеличением длины зоны охраны и длины периметра, и обусловлена невозможностью задать индивидуальный для каждого метра периметра уровень чувствительности.
Вероятность ошибок в работе СПС
Пропуск цели
СПС

## Slide 23
Точка участка, м
Уровень сигнала, dB
Нет ложных срабатываний
Наиболее эффективная методика уменьшения вероятности ошибок состоит в том, чтобы настраивать чувствительность кабеля-сенсора с точностью до размера одного элемента (секции) ограждения, то есть с точностью 1-3 м. Это обеспечивает Блок Обработки (БО) системы Стратум. БО анализирует характер вибраций, что позволяет отличить сигнал, вызванный преодолением преграды, от сигналов, вызванных интегральными воздействиями (ветер, осадки, проходящий транспорт, ЭМИ).
Вероятность ошибок в работе СПС
Тревога на вторжение
Индивидуальный уровень чувствительности
СПС

## Slide 24
1. Стоимость смонтированной системы «под ключ» ниже, чем у конкурентов в 1.5 и более раз.
2. Затраты на эксплуатацию и обслуживание системы СТРАТУМ меньше, чем у аналогов.
3. В силу меньшего числа компонентов система СТРАТУМ имеет меньшую вероятность отказов.
Оценка стоимости системы: стартовых вложений, монтажа, эксплуатации
Chart: 
| Стратум | Другие системы
Оборудование | 2.8 | 2.3
Доп. Материалы | 0.3 | 2
Монтаж | 1.4 | 2.5
СПС

## Slide 25
D 14/1
Сравнение систем СТРАТУМ и T-REX
Параметр | СТРАТУМ | T-REX | Примечание
Тип ЧЭ | Специальный кабель | Датчики на кабеле | Монтаж датчиков на кабель производится только на заводе-изготовителе. Возможность создать «мост» – обход нескольких датчиков.
Тип ограды | Любые типы, любые комбинации | Только ССЦП производства LB Group | Значительное удорожание монтажа системы ввиду необходимости полной замены ограждения.
Настройка чувствительности | Для каждого метра | 100 метров | Необходимость для каждого участка устанавливать усреднённый уровень
Локализация нарушения | 3 метра | 100 метров | Значительно увеличивает время реакции и ответных мероприятий на нарушение.
Подавление природных и техногенных помех | Калибровка системы сразу после монтажа | Метеостанция на каждые 1600 метров периметра | Удорожание системы. Не защищает от техногенных помех.
Оценка стоимости системы: стартовых вложений, монтажа, эксплуатации
СПС

## Slide 26
D 11
Ж/б + Егоза
ССЦП
СПС Стратум монтируется на любые комбинации из этих типов ограждений
3. Рабица + Егоза
4. Рабица
Примеры монтажа системы на ограждении
СПС

## Slide 27
D 15
Высокая точность локализации места нарушения периметра – 3 метра
Не требуется прокладка коммуникаций вдоль всего периметра
Не требуется подготовка ограждения
Бронированный кабель для монтажа по АКЛ
Возможность программного задания зон охраны.
Низкая чувствительность к интегральным воздействиям – ветер, дождь и т.д.
Возможность установки оборудования в условиях любого состояния существующего ограждения
Программная настройка чувствительности каждого метра ЧЭ, благодаря чему существенно снижается вероятность ложных срабатываний
Возможность исключать отдельные участки периметра от мониторинга (ворота, калитки, проезды и т д.) на программном уровне
Возможность подключать дополнительное периметральное оборудование – датчики и реле.
Преимущества СПС СТРАТУМ по сравнению с другими системами
СПС

## Slide 28
Модель H 268, IP65
16х zoom, 640x480
Модель HC 278, IP65 640x480
30x zoom, видеонаблюдение до 3 км
в ночное время без подсветки
Модель HC 278-H6, IP66
50x zoom, 640x480
Для всех камер:
360° – вращение по горизонтали,
± 90° – вращение по вертикали.
Камеры видеонаблюдения сверхвысокой чувствительности Hitachi
СТН

## Slide 29
Камеры видеонаблюдения сверхвысокой чувствительности Hitachi HC 278
СТН

## Slide 30
Использование ПЗС матрицы с фотоэлектронным умножителем в камере с технологией Starlight EYE даже при лунном свете позволяет получать цветное изображение объекта, как будто съемка происходит днём.
Чувствительность камер ВЧ выше обычных в 5000 раз.
Камеры видеонаблюдения сверхвысокой чувствительности
СТН

## Slide 31
Примеры изображений: ночь
Обычная камера
КВЧ Hitachi
Камеры видеонаблюдения сверхвысокой чувствительности
СТН

## Slide 32
Дистанция 4,5 км
Примеры изображений: туман
КВЧ Hitachi. Расстояние до объекта 4,5 километра. Подавитель дымки/тумана включен/выключен.
Камеры видеонаблюдения сверхвысокой чувствительности
СТН

## Slide 33
Человеческие глаза – это детекторы, способные воспринимать видимый свет (видимое излучение). Но глаза видят только узкую часть электромагнитного спектра: ни УФ-излучение, ни ИК-излучение глаза не распознают. Однако любой объект, температура которого выше 0 по Кельвину – испускает излучение в ИК-диапазоне, и чем теплее объект, тем больше ИК-излучения он испускает.
Тепловое излучение свободно проходит через многие затемняющие среды, включая дым, пыль, туман, умеренную листву, высокую траву.
Для детектирования такого излучения служат тепловизоры, способные разглядеть нежелательную активность на максимальных расстояниях и в неблагоприятных условиях, когда обычные CCTV-камеры бессильны.
Тепловизоры
СТпН

## Slide 34
Пример установки тепловизора для контроля периметра.
Тепловизоры
СТпН

## Slide 35
Обычная камера
Тепловизор
Тепловизоры
СТпН

## Slide 36
Объект находится на расстоянии 2 км, в кустарнике
Тепловизионное изображение
Обычная камера
Тепловизоры
СТпН

## Slide 37
Радары служат для контроля обширных территорий, сканируя радиус со скоростью 360 градусов в секунду.
Частота: 76-77 или 16-17 ГГц.
Преимущества:
День/ночь
Автоматический режим сканирования
Возможность интеграции
в комплекс
Возможности:
Обнаружение цели ещё на подходе к охраняемому периметру
Идентификация цели – автомобиль (1,6 км) или человек (1 км)
Обнаружение нежелательной активности внутри охраняемого периметра
Выдача сигнала тревоги для позиционируемых камер, КВЧ или тепловизоров
Радары
Радары

## Slide 38
Контроль обширных территорий
Высокая скорость сканирования
Дальность обнаружения цели
Интеграция с системами ТСО
Радары
Радары

## Slide 39
Е 17
Помимо системы сигнализации, на периметре могут размещаться и такие элементы, как охранное освещение, системы видеонаблюдения, системы распознавания, исполнительные элементы (шлагбаумы, автоматические ворота) и т.п.
Благодаря использованию Программно-Аппаратного Комплекса Стратум, обработка сигналов тревоги и управление компонентами комплекса могут быть автоматизированы.
ПАК «Стратум» предоставляет широкие возможности интеграции оборудования СПС, ТВ, КВЧ, СКД, ОПС и видеонаблюдения, дает возможность использовать видеоаналитику, а также задавать алгоритм поведения системы в любых условиях.
Высокая точность определения места вторжения СПС Стратум позволяет использовать возможности ПАК «Стратум» для автоматического позиционирования поворотных устройств (Тепловизор, КВЧ) на место проникновения.
Это способствует быстрой и правильной оценке характеристики угрозы, а также документированию нештатной ситуации.
Интеграция

## Slide 40
Е 18
Благодаря ПО Комплекса СТРАТУМ имеется возможность создания визуализированной, графической карты охраняемого периметра. Эта карта используется персоналом охраны для обнаружения, оценки и реакции на тревожные события.
ПО СТРАТУМ

## Slide 41
Система | Преимущества | Недостатки
ССTV с обычным освещением или ИК-подсветкой | Хорошая видимость днём Относительно невысокие первоначальные затраты | Ограниченная работоспособность ночью, в туман, снег, дождь.
СПС Стратум | Работоспособность 365/24/7, всепогодность, точность обнаружения вторжения 3 м. | Требуется визуальная верификация тревоги
Тепловизоры | Тепловой контраст не поддаётся маскировке, поэтому ТВ эффективен и ночью, и в любую погоду Нарушителя легко обнаружить При установке на поворотное устройство дают возможность позиционирования на точку вторжения | Затруднено обнаружение объектов, не выделяющих тепло и их идентификация (посторонние предметы на ВПП и РД).
Камеры высокой чувствительности | Хорошая видимость и днём, и ночью Возможность идентификации нарушителя | Требуется минимальная освещённость
Радары | Работоспособны на больших площадях Дают возможность обнаружить нарушителя ещё на подходе к первому рубежу охраны | Нарушителя невозможно идентифицировать
Именно Комплекс СПС позволяет минимизировать недостатки одной системы ТСО преимуществами другой.
Почему необходим комплекс систем ТСО
Итоги

## Slide 42
Е 20
Наилучшее качество.
Минимальная цена.
Простота монтажа.
Высокая скорость введения комплекса в эксплуатацию.
Высокая точность обнаружения источника тревоги.
Устойчивость к влиянию помех.
Единственный комплекс, который работает.
Комплекс ТСО СТРАТУМ – оптимальное решение проблем безопасности
Спасибо за внимание!
Итоги
Писарец Андрей Анатольевич
Моб.: +7 (911) 750-87-90
E-mail: ap@cctv.ru